Иркутская область

Братский район

Покоснинское муниципальное образование

Администрация

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОКОСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  В 2015-2024  ГОДАХ

с.Покосное 2015

# Приложение к решению Думы Покоснинского сельского поселения

# № _____ от _____________2015г.

# Паспорт программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Покоснинского муниципального образования 
в 2015-2024 годах

| Наименование Программы | Муниципальная Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Покоснинского муниципального образования в 2015-2024 годах (далее Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Покоснинского муниципального образования |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Разработчики Программы | Администрация Покоснинского муниципального образования, МУП «Прометей» |
| Сроки реализации Программы | 2015-2024 гг. |
| Цели Программы | Повышение уровня жизни населения, повышение устойчивости и эффективности работы объектов жизнеобеспечения. |
| Задачи Программы | Развитие, восстановление и техническое перевооружение основных объектов коммунальной инфраструктуры, снижение непроизводительных затрат предприятий коммунального комплекса |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего – 97143 тыс. руб., в т.ч. - за счет средств областного бюджета – 66025 тыс. руб.; - за счет средств бюджета поселения – 13183тыс. руб. - за счет внебюджетных источников – 17935 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса, надежности и устойчивости работы объектов жизнеобеспечения; 2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, и уровня жизни населения; 3. Оптимизация расходов на финансирование мероприятий по поддержанию жизнеспособности объектов жизнеобеспечения. |
| Механизм реализации Программы | Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение № 1 к программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры Покоснинского муниципального образования в 2015-2024 годах.) |
| Контроль за исполнением Программы | Организацию управления и контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет глава администрации Покоснинского муниципального образования |

1. ВВЕДЕНИЕ

Степень комфортности проживания населения на территории Покоснинского муниципального образования характеризуется состоянием комплекса инженерных сетей и сооружений.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Покоснинского муниципального образования в 2015-2024 годах разработана на основании Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и приказа Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Система мероприятий Программы сформирована в соответствии с Генеральным планом развития Покоснинского муниципального образования, Схемами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Покоснинского муниципального образования.

Программа предусматривает мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности населения, на ограничение негативного воздействия на окружающую среду. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергоэффективных технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

На территории Покоснинского сельского поселения, включающей в себя 2 населенных пункта, функционируют 5 муниципальных котельных, 10 водозаборных скважин, 1,733 км тепловых, 3,405 км водопроводных сетей, 2,5 км канализационных сетей. На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является неэффективной и затратной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организаций жилищно-коммунального комплекса.

Рассмотрим существующую ситуацию по каждому виду объектов коммунальной инфраструктуры и возможные пути решения проблем.

### А) Теплоснабжение

В с.Покосное Система теплоснабжения представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной систем.

Малоэтажная жилая застройка и объекты общественно - делового назначения в центральной части села подключены к централизованной системе теплоснабжения. Источником теплоснабжения является центральная котельная мощностью 1,76 Гкал/ч.  Вид топлива - дрова. Система теплоснабжения закрытая, схема тепловых сетей двухтрубная, расчетный температурный график тепловых сетей - 95/70 °С.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 1,3 км (в двухтрубном исполнении).

Теплоснабжение нескольких объектов общественно-делового назначения с. Покосное осуществляется от индивидуальных котельных.

Теплоснабжение малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения, не подключенных к центральной котельной, осуществляется от печей. Топливом являются дрова, уголь.

В п.Сосновый Система теплоснабжения децентрализованная. Теплоснабжение малоэтажной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения осуществляется от печей. Топливом являются дрова, уголь.

Таблица 1.  Основные показатели теплопотребления  Покоснинского муниципального образования на расчетный срок

| № | Наименование | Теплопотребление, Гкал/ч | Теплопотребление, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| 1 | c. Покосное | 8,003 | 1,033 | 1,439 | 10,474 | 33 773 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | централизованное теплоснабжение | 0,997 | 0,566 | 0,065 | 1,628 | 4364 |
|  | децентрализованное теплоснабжение | 7,006 | 0,467 | 1,374 | 8,847 | 29410 |
| 2 | п. Сосновый | 0,727 | 0,058 | 0,143 | 0,928 | 3070 |
|  | в том числе децентрализованное теплоснабжение | 0,727 | 0,058 | 0,143 | 0,928 | 3070 |
| Итого: | 36 843 |

В муниципальном образовании существует необходимость модернизации котельных с заменой нестандартных дровяных котлов кустарного изготовления современными энергоэффективными котлами оптимальной мощности.

Для обеспечения Покоснинского муниципального образования централизованной системой теплоснабжения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

-реконструкция центральной котельной расчетной мощностью 1,7 Гкал/ч, с переводом котельного оборудования на природный газ;

-реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 1,3 км.

Б) Водоснабжение

Приоритетными источниками водоснабжения Покоснинского муниципального образования являются подземные воды. Большая часть населения снабжается водой за счет индивидуальных водозаборных скважин и шахтных колодцев, а оставшаяся часть населения обеспечивается водой за счет ряда водозаборных скважин и трубопроводов, объединенных в централизованную систему водоснабжения.

На территории села Покосное размещены восемь водозаборных скважин производительностью 10-25 куб.м/ч. Большинство скважин совмещено с водонапорными башнями. Централизованной системой водоснабжения охвачена территория центральной части с. Покосное. Подача воды осуществляется от скважины, расположенной по ул. Мира, остальные скважины, не увязаны между собой системой трубопроводов. Водоразбор осуществляется напрямую из скважин. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 3,405 км, часть протяженности 1100 м диаметр 150 мм присутствуют чугунные прокладки, теплоизоляция – битумная грунтовка. Общее состояние сети находится в аварийном состоянии.

В п. Сосновый централизованная система водоснабжения отсутствует.

В северной части п. Сосновый располагается одна скважина для забора воды производительностью 15 куб.м/ч, совмещенная с водонапорной башней, в южной части п. Сосновый располагается водонапорная башня.

Сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют. Водоподготовка осуществляется путем хлорирования воды на всех подземных источниках.

Источники водоснабжения на территории Покоснинского МО обладают водой питьевого качества, не требующей сложных водоочистных и водоподготовительных сооружений для достижения качества воды соответствующего СанПиН 2.1.4.1074-01. По этой причине в системах водоснабжения на территории Покоснинского МО отсутствуют водоочистные сооружения, а подготовка питьевой воды осуществляется путем хлорирования.

Водопроводная сеть находится в аварийном состоянии. Масштабная реконструкция системы не выполнялась. По этой причине, ряд проблем в системе водоснабжения связан с износом и техническим несовершенством оборудования.

Таблица 2.Основные показатели водопотребления Покоснинского муниципального образования на расчетный срок

| № п/п | Наименование водопотребителей | Численность населения, чел. | Норма водопот-ребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| 1 | с. Покосное | 3018 | 230 | 914,45 | 1097,34 |
| 2 | п. Сосновый | 300 | 160 | 67,8 | 81,36 |
| Итого: | 982,25 | 1178,7 |

Для обеспечения Покоснинского муниципального образования централизованной системой водоснабжения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

куст скважин для забора воды - 2 объекта;

ВОС – 2 объекта;

водонапорная башня - 1 объект;

водопроводные сети – 23,2 км

### В) Водоотведение (канализация)

На территории Покоснинского муниципального образования действует комбинированная система водоотведения. Централизованной системой водоотведения охвачена лишь центральная часть с. Покосное. Сбор стоков осуществляется самотечными канализационными коллекторами с последующим сбросом в котлован. Общая протяженность канализационных сетей составляет 2,5 км, диаметр - 150, 250 мм. На оставшейся территории сбор стоков осуществляется по децентрализованной схеме.

В п.Сосновый отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты с последующим сбросом на рельеф.

На территории Покоснинского муниципального образования канализационные очистные сооружения отсутствуют.

Таблица 3.Основные показатели водоотведения Покоснинского муниципального образования на расчетный срок

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Норма водоот-ведения, л/сут | Объем сточных вод, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Покосное | 3018 | 230 | 916,26 |
| 2 | п. Сосновый | 300 | 160 | 63,36 |
| Итого: | 979,62 |

Расчетная производительность КОС - 980 м3/сут.

Для обеспечения комбинированной системой водоотведения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

строительство КОС расчетной производительностью 980 м3/сут (с учетом приема стоков от п. Сосновый);

строительство канализационной насосной станции расчетной производительностью 300 м3/сут;

реконструкция магистральной самотечной канализационной сети диаметром 160, 250 мм, общей протяженностью 1,3 км;

строительство магистральной самотечной канализационной сети диаметром 160, 250 мм, общей протяженностью 1,2 км;

строительство магистральной напорной канализационной сети диаметром 110 мм, общей протяженностью 2,3 км.

В п.Сосновый установка выгребов полной заводской готовности с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения, расположенные северо-восточнее с. Покосное.

### Г) Электроснабжение

Система электроснабжения Покоснинского муниципального образования централизованная. Источником централизованного электроснабжения является понизительная подстанция (ПС) 220/35/10 кВ "Покосное" с силовыми трансформаторами мощностью 2х25 и 1х20 МВА. Подстанция расположена в северной части с. Покосное.

От понизительной подстанции по линиям электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ подключены 20 трансформаторных подстанций класса напряжения 10/0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ). В системе электроснабжения используются, однотрансформаторные подстанции. От ТП 10/0,4 кВ осуществляется передача электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ различным потребителям.

Потребители электрической энергии относятся к  электроприемникам II и III категории надежности.

По территории муниципального образования проходят:

ЛЭП 500 кВ общей протяженностью 135,5 км;

ЛЭП 220 кВ общей протяженностью 25,5 км;

ЛЭП 35 кВ общей протяженностью 64,5 км;

ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 16,8 км.

Таблица 4.Основные показатели электропотребления Покоснинского муниципального образования на расчетный срок

| Наименование потребителей | Численность населения, чел. | Энергопотребление, кВт*ч/чел. в год | Нагрузка на шинах 0,4 кВ, кВт | Потребность в эл. энергии, млн. кВт*ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Покосное | 3018 | 1350 | 1600,0 | 2,03 |
| п. Сосновый | 300 |  | 164,7 | 0,2 |
| Итого: | 3318 |  | 1764,7 | 2,23 |

Анализ современного состояния системы электроснабжения Покоснинского муниципального образования выявил, что основной проблемой является износ сетей электроснабжения и оборудования ТП 10/0,4 кВ.

Для обеспечения централизованной системой электроснабжения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 5,4 км;

реконструкция ТП 10/0,4 кВ с увеличением мощности до 400 кВА - 1 объект;

строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 160-630 кВА - 7 объектов.

строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 40-400 кВА - 3 объекта.

Суммарная электрическая нагрузка (жилого сектора) Покоснинского муниципального образования с учетом потерь при транспортировке электроэнергии составит 1,94 МВт.

Д) Газоснабжение

В перспективе планируется газоснабжение природным газом населенных пунктов Покоснинского муниципального образования от газораспределительной станции (ГРС) «ГРС Покосное».

Охват централизованным газоснабжением существующей и проектируемой жилой застройки принят на расчетный срок – 100%.

Использование природного газа предусматривается для: приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения потребителей индивидуальной и малоэтажной жилой застройки; нужд коммунально-бытовых потребителей (котельных).

Газораспределительная система предполагается смешанная, включающая кольцевые и тупиковые газопроводы. По числу ступеней регулирования давления газа  газораспределительная система 2-х ступенчатая:

от газораспределительной станции запитываются газопроводы высокого давления II категории (0,6 МПа), подводящие газ к пунктам редуцирования газа (ПРГ);

от ПРГ запитываются газопроводы среднего давления (0,3 МПа), подводящие газ к ПРГ  котельных и потребителей жилой застройки.

Таблица 5. Основные показатели газопотребления Покоснинского муниципального образования на расчетный срок

| N п/п | Назначение | Численность населения, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Покосное | 3018 | 1502 | 4568750 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | пищеприготовление | 3018 | 177 | 377250 |
|  | отопление и горячее водоснабжение | - | 1325 | 4191500 |
| 2 | п. Сосновый | 300 | 136 | 419750 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | пищеприготовление | 300 | 20 | 3600 |
|  | отопление и горячее водоснабжение | - | 116 | 383750 |
|  | Итого: | 3318 | 1637 | 4988050 |

Общее газопотребление Покоснинского муниципального образования на расчетный срок составит 4,9 млн. м³/год.

На сегодняшний день система коммунальной инфраструктуры Покоснинского МО является неэффективной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде затратно как для потребителей коммунальных услуг, так и для организаций коммунального комплекса.

Анализ эксплуатации систем тепло-водоснабжения показал, что объекты коммунальной инфраструктуры имеют большой физический износ (тепловые сети – 80%, водопроводные - 86%, канализация – 84%), что говорит о несоответствии фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. На объектах коммунального назначения установлено малоэффективное оборудование, применяются устаревшие технологии, в котельных отсутствует химическая подготовка воды. Следствием износа и технологической отсталости объектов инфраструктуры является низкая степень устойчивости объектов жизнеобеспечения. Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери тепловой энергии достигают 25%. Утечки и неучтенный расход поданной в сеть холодной воды при транспортировке в системах водоснабжения достигает 40 % от поданной в сеть воды.

В связи с ростом цен на электроэнергию, топливо, оборудование себестоимость коммунальных услуг ежегодно возрастает, опережая прогнозируемые темпы инфляции. Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Для этого необходимо привлечь финансовые ресурсы из всех возможных источников: средств бюджета всех уровней и средств предприятий коммунального комплекса. Возможно привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период, которое может позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

В составе всех мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунального назначения Программой предусмотрено оформление правоустанавливающих документов на земельные участки под объектами коммунального назначения.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основная цель Программы - повышение уровня жизни населения, повышение устойчивости и эффективности работы объектов жизнеобеспечения.

Для достижения поставленных целей Программой предусмотрено решение задач по развитию, восстановлению и техническому перевооружению основных объектов коммунальной инфраструктуры, снижению непроизводительных затрат предприятий коммунального комплекса.

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется в 2015-2024 годах в один этап.

5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

МЕХАНИЗМ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

План мероприятий Программы прилагается (приложение № 1 к Программе).

Программа утверждается решением Думы Покоснинского сельского поселения. Организацию управления и контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет глава администрации Покоснинского муниципального образования.

Программа включает ряд мероприятий, выполнение которых требует привлечения финансовых средств. Источниками финансового обеспечения являются: средства бюджета и внебюджетные средства. Объемы финансирования мероприятий данной Программы, указанные в приложении № 1, не являются фиксированными и могут быть изменены при подготовке технико-экономических обоснований и разработке проектно-сметной документации. Объемы финансирования из областного бюджета, предусмотренные данной программой, являются предварительными и могут быть скорректированы.

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Успешная реализация данной Программы позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения путем развития системы коммунальной инфраструктуры и повышения качества предоставления коммунальных услуг;

-.повысить надежность и эффективность работы объектов коммунального назначения;

- снизить потребление энергетических ресурсов и оптимизировать расходы на финансирование мероприятий по поддержанию жизнеспособности объектов коммунальной инфраструктуры;

- решить стратегическую задачу привлечения инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса.

Реализация разработанной Программы - экономическая основа снижения издержек на производство услуг при реформировании жилищно-коммунального хозяйства. Ожидаемый размер экономии от реализации мероприятий Программы составляет 8350 тыс. руб.

Глава Покоснинского МО		         				В..П.Саблин